## Slide 1: I CAMPIONI di LABORATORIO

## Slide 2: I CAMPIONI di LABORATORIO
I campioni di laboratorio devono essere prelevati per avere un aiuto nello screening e nella diagnosi dei problemi di salute del paziente, per avere informazioni sul loro trattamento e sull’efficacia di questi trattamenti. I campioni più frequentemente prelevati sono il sangue, le urine, le feci e l’espettorato.

## Slide 3: I CAMPIONI di LABORATORIO
E’ importante seguire i protocolli per il prelievo, il maneggiamento e il trasporto dei campioni di laboratorio; osservare sempre le precauzioni standard e utilizzare tecniche sterili quando appropriato. E’ molto importante infatti adeguarsi ai protocolli e agli standard, prelevare la quantità sufficiente di campione, utilizzare i container e le provette appropriate e immagazzinare e provvedere al trasporto dei campioni nel tempo indicato dalle linee-guida. E’ anche estremamente importante etichettare ogni campione correttamente. Queste misure prevengono errori di interpretazione dei risultati.

## Slide 4: I CAMPIONI di LABORATORIO
L’educazione del paziente è una parte del prelievo di campioni di laboratorio. E’ necessario spiegare la procedura per ottenere il campione desiderato; valutare l’abilità del paziente di ottenere il campione, qualora sia possibile rispetto alle sue condizioni di salute.
Quando si raccoglie un campione, fare attenzione che fluidi corporei non fuoriescano dalle provette o dai contenitori utilizzati. Mettere tutti i campioni di laboratorio in bustine di plastica che riportano l’indicazione “rischio biologico” e chiudere le buste per evitare dispersioni dei campioni durante il trasporto.

## Slide 5: IL PRELIEVO VENOSO
Un prelievo venoso è utilizzato per ottenere sangue per gli esami di routine. Una venipuntura significa pungere una vena con un ago e raccogliere il sangue con una siringa o con un sistema ad aspirazione. Le vene superficiali del braccio sono di solito utilizzate per la venipuntura; specificatamente i vasi situati nella fossa antecubitale.

## Slide 6: IL PRELIEVO VENOSO

## Slide 7: IL PRELIEVO VENOSO
Comunque, una venipuntura può essere effettuata su una vena situata in una vena dorsale del braccio, sul dorso della mano o su qualsiasi altro sito accessibile. Evitare le aree che sono edematose, paralizzate o che si trovano dalla stessa parte dove è stata effettuata una mastectomia e gli shunt arterovenosi. Dovrebbero altresì essere evitate le vene del polso interno a causa dell’alto rischio di danneggiamento delle strutture sottostanti e le aree di infezioni o dove la cute non si trova in condizioni normali. Non aspirare sangue dalle stesse estremità utilizzate per la somministrazione di farmaci endovenosi, liquidi o trasfusioni di sangue. Alcune volte sarà necessario utilizzare questi siti per la venipuntura dopo che l’infusione endovenosa sarà stata sospesa per un certo periodo di tempo. Se necessario scegliere un punto distale rispetto al punto di infusione.

## Slide 8: IL PRELIEVO VENOSO
La spiegazione e la comunicazione con i pazienti sulla necessità della venipuntura può ridurre l’ansietà. Illustrare molto attentamente la necessità di esami di routine da effettuare sul sangue, per assicurare che il paziente comprenda la procedura.
Le misure per ridurre il rischio di infezioni sono una parte importante per la venipuntura. Il lavaggio delle mani, una tecnica asettica, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e il corretto smaltimento di presidi acuminati come gli aghi forniscono sicurezza nell’effettuazione di questa procedura.

## Slide 9: IL PRELIEVO VENOSO
MATERIALI USATI
Laccio emostatico
Guanti monouso
Tampone per la disinfezione con clorexidina
Ago sterile di misura appropriata per le vene del paziente
Vacutainer con adattatore per l’ago
Provette adeguate per i test da effettuare
Etichette appropriate per le provette
Bustina di plastica per il trasporto dei campioni
Cerotto

## Slide 10: IL PRELIEVO VENOSO
Verificare la prescrizione medica per i campioni di sangue che devono essere prelevati
Assicurarsi che la prescrizione di laboratorio sia stata completata
Valutare il paziente per riscontrare eventuali allergie, specialmente in riferimento al lattice e ai prodotti utilizzati per la disinfezione della cute
Valutare l’assunzione di terapie che potrebbero allungare i tempi di coagulazione e che necessitano di comprimere il sito di prelievo per più tempo
Chiedere al paziente informazioni su precedenti esperienze legate ai prelievi di sangue come sensazione di svenimento, difficoltà nel trovare la vena, vertigini, nausea, ecc.
Valutare l’ansia del paziente e la sua comprensione della procedura.
L’obiettivo principale e atteso è che il campione sia sufficiente, non abbia contaminazioni e il paziente non abbia traumi o ansia.

## Slide 11: IL PRELIEVO VENOSO
MODALITA’ DI ESECUZIONE
Organizzare tutto il materiale occorrente vicino al paziente al fine di migliorare la qualità dell’intervento procedurale; controllare l’adeguatezza delle provette al fine di assicurare che venga effettuato un prelievo corretto.
Identificare il paziente e spiegare la procedura; permettere al paziente di fare eventuali domande. Verificare l’identità del paziente assicura che la procedura sia portata a termine al paziente corretto. L’informazione appropriata fornisce rassicurazione, diminuisce l’ansia e facilita la collaborazione del paziente.
Garantire la privacy del paziente.

## Slide 12: IL PRELIEVO VENOSO
Posizionare un contenitore per smaltire i rifiuti a portata di mano.
Assistere il paziente a trovare una posizione confortevole sia sdraiata che seduta; un corretto posizionamento permette un facile accesso all’arto interessato e promuove la sicurezza e il comfort del paziente. Se il paziente è a letto, alzare il letto fino ad una confortevole posizione di lavoro; l’altezza del letto facilità la prevenzione di infortuni muscolari da parte dell’operatore. Esporre il braccio e posizionarlo su una superficie il più possibile rigida.
Effettuare il lavaggio delle mani.

## Slide 13: IL PRELIEVO VENOSO
7. Applicare il laccio emostatico 5-15 cm sopra il sito di inserzione. Ciò serve per bloccare la circolazione venosa ma non quella arteriosa. L’utilizzo del laccio emostatico aiuta le vene a diventare turgide e ad essere più apprezzabili; dovrebbe rimanere in situ per non più di 90 secondi per non provocare traumi.
8. Valutare le vene per determinare il miglior sito di inserzione, palparne il turgore. Utilizzare il miglior sito di inserzione riduce il rischio di trauma per il paziente. L’identificazione del corso della vena e della sua profondità aiuta nell’inserimento dell’ago. La palpazione permette di distinguere altre strutture anatomiche come i tendini e le arterie ed evitare, quindi, traumi.

## Slide 14: IL PRELIEVO VENOSO
Sciogliere il laccio emostatico per diminuire il suo tempo di applicazione (minore di 90 sec); le vene trombotiche facilmente reperibili o dure, non dovrebbero essere utilizzate per la venipuntura.
Attaccare l’ago al vacutainer
Indossare i guanti NON sterili per prevenire il contatto con il sangue. Disinfettare il sito di inserzione con un tampone intriso di disinfettante effettuando un movimento dall’alto verso il basso o circolare dal centro verso l’esterno per ridurre il rischio di infezioni. Permettere alla cute di asciugare prima di effettuare la venipuntura; ciò massimizza l’azione antimicrobica del disinfettante e previene il contatto della sostanza con l’ago durante l’inserzione, riducendo in tal modo, il bruciore associato.

## Slide 15: IL PRELIEVO VENOSO
Riapplicare il laccio emostatico
Posizionare il braccio del paziente verso il basso con la mano non dominante. Allineare l’ago con il vacutainer alla vena prescelta con la mano dominante. Utilizzare il pollice e l’indice della mano non dominante per applicare una trazione ed una pressione alla cute proprio sotto il sito della venipuntura. Applicare una trazione ed una pressione alla cute proprio sotto il sito della venipuntura aiuta ad immobilizzare ed ancorare la vena. Tirare la cute nel punto di entrata dell’ago diminuisce il fastidio per il paziente e favorisce l’entrata dell’ago stesso.

## Slide 16: IL PRELIEVO VENOSO
14. Informare il paziente che sentirà una piccola puntura; con l’ugnatura dell’ago verso l’alto, inserire con un movimento deciso l’ago con un angolo di 15 gradi rispetto alla cute, questa angolazione evita di perforare la vena. Informare il paziente previene movimenti bruschi dovuti alla sorpresa del dolore provocato dall’ago.

## Slide 17: IL PRELIEVO VENOSO
15. Afferrare il vacutainer saldamente con la mano non dominante per stabilizzarlo nella vena e spingere la provetta nel vacutainer fino a che la protezione di plastica della provetta è perforata dal dispositivo appuntito del vacutainer stesso. La provetta è sottovuoto e la presione negativa presente all’interno della provetta stessa permette al sangue di fluire automaticamente all’interno della provetta stessa.

## Slide 18: IL PRELIEVO VENOSO
16. Rimuovere il laccio emostatico non appena il sangue fluisce adeguatamente nella provetta; ciò previene la stasi e l’emoconcentrazione che potrebbe alterare il risultato di alcuni test.
17. Continuare a tenere il vacutainer in posizione e riempire tutte le provette, rimuovendone una e inserendone un’altra. Dopo aver rimosso la provetta ruotarla delicatamente per assicurarsi che gli additivi presenti all’interno della provetta si mischino bene con il sangue.

## Slide 19: IL PRELIEVO VENOSO
Dopo aver riempito tutte le provette, rimuovere l’ultima provetta dal vacutainer. Posizionare un tampone di garza sopra l’ago senza schiacciare e rimuovere l’ago delicatamente dalla vena. Una delicata rimozione dell’ago previene danni tissutali. Non applicare pressione sul sito della venipuntura fino a che l’ago non è stato completamente rimosso.
Applicare una pressione delicata sul sito della venipuntura per 2 – 3 minuti o finchè il sangue non fluisce di fluire, ciò previene il sanguinamento e lo stravaso di sangue nei tessuti circostanti che può causare ematomi.
Dopo che il sangue finisce di fluire, applicare il cerotto che protegge il sito della venipuntura e applica pressione sullo stesso.

## Slide 20: IL PRELIEVO VENOSO
Mandando il campione in laboratorio bisogna controllare che sia proprio il campione del paziente. L’etichetta dovrebbe comprendere il nome e il codice di identificazione del paziente, l’ora e la via di raccolta del campione e ogni altra informazione utile; l’identificazione del paziente è fondamentale per evitare errori. Mettere il campione nella bustina di plastica per rischio biologico e mandarlo al laboratorio immediatamente, ciò serve per prevenire contatti accidentali con il sangue.
Controllare il sito della venipuntura per l’eventuale formazione di un ematoma.
Smaltire il vacutainer e l’ago in maniera appropriata. Rimuovere i guanti ed effettuare il lavaggio delle mani.

## Slide 21: IL PRELIEVO VENOSO
Gli obiettivi sono raggiunti quando un campione di sangue non contaminato è inviato al laboratorio senza effetti avversi per il paziente. Altri obiettivi includono che il paziente dimostri una diminuzione dell’ansia correlata al prelievo e una comprensione delle ragioni per effettuarlo. Inoltre, altri obiettivi includono che il paziente non abbia dolore al sito della venipuntura e non subisca traumi venosi.

## Slide 22: IL PRELIEVO VENOSO
SITUAZIONI INASPETTATE ED INTERVENTI CORRELATI
Dopo aver applicato il laccio emostatico, si incontrano problemi a trovare una vena adatta per il prelievo: far chiudere il pugno al paziente e provare a picchiettare le vene leggermente con le dita; se ciò non sortisce risultati, rimuovere il laccio ed abbassare il braccio del paziente per permettere al sangue di fluire nelle vene; se necessario applicare delle compresse calde per 10 min prima di riapplicare il laccio.
Il paziente ha grandi vene ben visibili: effettuare la venipuntura senza applicare iil laccio emostatico per evitare eventuali ematomi.
Il paziente ha problemi di coagulazione o sta seguendo una terapia anticoagulante: mantenere una pressione per 5 minuti sul sito della venipuntura dopo aver rimosso l’ago per evitare eventuali ematomi.
Il sanguinamento del sito della venipuntura continua per alcuni minuti: sollevare il braccio e applicare una medicazione a pressione.

## Slide 23: IL PRELIEVO VENOSO
Un ematoma si sviluppa nel sito della venipuntura: applicare una pressione finchè si è sicuri che il sanguinamento sia terminato;
Il paziente riferisce una sensazione di vertigini e afferma che è sul punto di perdere coscienza: fermare la procedura; se il paziente è a letto, sdraiarlo e fargli posizionare le gambe più in alto del corpo; se il paziente è su una sedia far posizionare la testa del paziente tra le ginocchia, incoraggiare il paziente ad effettuare dei lunghi respiri profondi; chiedere aiuto e rimanere con il paziente, se possibile prendere i parametri vitali

## Slide 24: IL PRELIEVO CAPILLARE
Il monitoraggio della glicemia nel sangue fornisce informazioni su come il metabolismo del corpo controlla il glucosio. Il controllo dei livelli di glucosio nel sangue riduce le complicanze, salva la vita, riduce i tempi di permanenza in ospedale e riduce i costi dell’assistenza sanitaria. E’ indicato nel monitoraggio di molte condizioni patologiche inclusi il diabete, l’alimentazione enterale e parenterale, le patologie del fegato, le pancreatiti, i traumi cranici, l’ictus cerebrale, le intossicazioni da droghe ed alcool e la sepsi. I test effettuati in maniera estemporanea per mezzo di striscie reattive forniscono una rapida ed accurata misurazione del glucosio. I campioni di sangue si ottengono dai polpastrelli delle dita ma possono essere ottenuti anche dai lobi dell’orecchio, dall’avambraccio e dalla coscia anteriore. Bisognerebbe evitare di pungere i polpastrelli delle dita in quanto abbastanza dolorosi se punti. Bisognerebbe alternare i punti di prelievo per evitare danni cutanei.

## Slide 25: IL PRELIEVO CAPILLARE
L’obiettivo principale e atteso quando si preleva un campione per la misurazione della glicemia è che la misurazione sia accurata senza provocare effetti avversi per il paziente. Altri obiettivi possono includere che il paziente non subisca traumi dalla procedura , i livelli di glucosio si mantengano entro parametri accettabili (il valore normale della glicemia è compreso tra 60-110mg/dl), il paziente non dimostri un’ansia eccessiva e si dimostri partecipe del monitoraggio della glicemia.

## Slide 26: IL PRELIEVO CAPILLARE
MATERIALE OCCORRENTE
Dispositivo per misurare la glicemia (GLUCOMETER)
Lancetta per pungere sterile
Tamponi di garza
Strisce reattive
Guanti monouso
Disinfettante

## Slide 27: IL PRELIEVO CAPILLARE
MODALITA’ DI ESECUZIONE
Raccogliere il materiale occorrente e posizionarlo vicino al paziente; avere tutto il materiale a portata di mano permette di risparmiare tempo e facilita lo svolgimento della prestazione.
Chiudere la porta per garantire la privacy.
Identificare il paziente per assicurare che la corretta procedura sia portata a termine al paziente corretto.
Informare e spiegare la procedura al paziente per fornire rassicurazione, diminuire l’ansia e facilitare la collaborazione del paziente.
Effettuare il lavaggio delle mani ed indossare i guanti monouso
Accendere il dispositivo.
Preparare la lancetta per pungere utilizzando una tecnica sterile.

## Slide 28: IL PRELIEVO CAPILLARE
Tirare fuori la striscia reattiva dal contenitore e richiuderlo immediatamente al fine di mantenere le strisce reattive al riparo da umidità e altri agenti che le potrebbero deteriorare. Controllare che il monitor del dispositivo sia impostato per quel tipo di striscia reattiva.
Inserire la striscia reattiva nel dispositivo nel verso corretto.
Pulire la cute del polpastrello con un tampone intriso di disinfettante e lasciare asciugare completamente.
Tenere la lancetta perpendicolare al sito di puntura e pungere la parte laterale del polpastrello.
Pulire la prima goccia di sangue.

## Slide 29: IL PRELIEVO CAPILLARE
Far sanguinare il punto abbassando la mano per gravità. Strofinare il polpastrello fino a che si forma una grossa goccia di sangue per coprire la parte reagente della striscia reattiva.
Posizionare delicatamente la goccia di sangue sulla striscia senza farla uscire dai bordi designati del produttore; il posizionamento non accurato della goccia può portare a misurazioni non corrette.
Premere il pulsante Time se il dispositivo lo prevede; un tempo corretto assicura risultati corretti.
Applicare una pressione con un batuffolo di cotone con disinfettante sul sito di puntura; la pressione fornisce emostasi.

## Slide 30: IL PRELIEVO CAPILLARE
Leggere la documentazione e documentarla appropriatamente. Informare il paziente sul risultato.
Spegnere il dispositivo, rimuovere la striscia reagente e smaltire i materiali utilizzati appropriatamente. Posizionare la lancetta utilizzata nel container per materiali taglienti; il corretto smaltimento evita rischi e punture accidentali.
Rimuovere i guanti ed effettuare il lavaggio delle mani.

## Slide 31: IL PRELIEVO CAPILLARE
Registrare la misurazione della glicemia nella documentazione clinica. Documentare ogni intervento effettuato in relazione alla glicemia ed ogni istruzione fornita al paziente. Riferire al medico ogni misurazione palesemente fuori dai limiti.
Il dispositivo necessita di manutenzione regolare e ogni volta che un flacone di strisce reagenti viene aperto devono essere eseguite le indicazioni del produttore per la calibrazione.
Recentemente sono entrati in commercio dispositivi che misurano la glicemia dalla cute.

## Slide 32: IL PRELIEVO ARTERIOSO
L’emogasanalisi viene effettuata per determinare l’adeguatezza dell’ossigenazione e della ventilazione, per valutare l’equilibrio acido base e per monitorare l’efficacia dei trattamenti. Il sito più comune per effettuare un prelievo per emogasanalisi è l’arteria radiale. L’emogasanalisi valuta la ventilazione misurando il pH del sangue, la pressione parziale di O2 arterioso (PaO2) e la pressione parziale di CO2 (PaCO2). Il ph del sangue misura il suo equilibrio acido-base. La PaO2 indica la quantità di O2 che i polmoni mandano al sangue, mentre la PaCO2 indica la capacità da parte dei polmoni di eliminare CO2.

## Slide 33: IL PRELIEVO ARTERIOSO

## Slide 34: IL PRELIEVO ARTERIOSO
MATERIALE USATO
Kit per emogasanalisi o siringa eparinata
Tamponi di garza
Disinfettante a base di clorexidina
Bustina per il trasporto dei campioni biologici
Etichetta appropriata
Guanti monouso
Cerotto adesivo

## Slide 35: IL PRELIEVO ARTERIOSO
Identificare il paziente e spiegargli la procedura; spiegare al paziente che la puntura provocherà un leggero disagio ma che dovrà rimanere fermo durante l’effettuazione della procedura.
Preparare tutto il materiale occorrente vicino al paziente e chiudere la porta per garantire la privacy.
Effettuare il lavaggio delle mani.

## Slide 36: IL PRELIEVO ARTERIOSO
Assistere il paziente a trovare una posizione confortevole sia sdraiata che seduta; un corretto posizionamento permette un facile accesso all’arto interessato e promuove la sicurezza e il comfort del paziente. Se il paziente è a letto, alzare il letto fino ad una confortevole posizione di lavoro; l’altezza del letto facilità la prevenzione di infortuni muscolari da parte dell’operatore. Esporre il braccio e posizionarlo su una superficie il più possibile rigida come un tavolo, con un telino arrotolato sotto al polso interessato per facilitare l’iperestensione del polso e la superficializzazione dell’arteria radiale.

## Slide 37: IL PRELIEVO ARTERIOSO
Localizzare l’arteria radiale e palparla leggermente per individuare il polso radiale.
Disinfettare il sito di inserzione con un tampone intriso di disinfettante effettuando un movimento dall’alto verso il basso o circolare dal centro verso l’esterno per ridurre il rischio di infezioni. Permettere alla cute di asciugare prima di effettuare la venipuntura; ciò massimizza l’azione antimicrobica del disinfettante e previene il contatto della sostanza con l’ago durante l’inserzione, riducendo in tal modo, il bruciore associato.
Stabilizzare la mano da pungere sul telino arrotolato; con le dita indice e medio della mano non dominante, palpare l’arteria mentre si tiene la siringa con la mano dominante sul sito di iniezione.

## Slide 38: IL PRELIEVO ARTERIOSO
Tenere l’ugnatura dell’ago verso l’alto con un angolo di 45° rispetto al battito radiale, con la siringa parallela al decorso dell’arteria.
Pungere la cute e l’arteria contemporaneamente. Osservare il reflusso di sangue pulsante nella siringa; il sangue entrerà automaticamente nella siringa a causa della pressione arteriosa presente all’interno dell’arteria stessa.
Dopo aver effettuato il prelievo, ritirare la siringa mentre la mano non dominante comincia a comprimere il punto di venipuntura con un tampone di garza. Comprimere fortemente fino a che il flusso di sangue si ferma (almeno 5 min); se si applica una pressione insufficiente, si potrebbe formare un ematoma vasto e dolente.

## Slide 39: IL PRELIEVO ARTERIOSO
Quando il sanguinamento si arresta, applicare un cerotto a pressione con una piccola medicazione per prevenire eventuali emorragie e stravasi di sangue nel tessuto circostante che potrebbero causare ematomi.
Una volta ottenuto il campione, controllare la presenza di eventuali bolle di aria e se presenti eliminarle tenendo la siringa in posizione eretta ed espellendo lentamente un po’ di sangue su un tampone di garza; le bolle d’aria possono alterare i valori di laboratorio.
Rimuovere l’ago e richiudere la siringa con un tappino, ciò previene che il campione per emogasanalisi sia contaminato dall’aria ambientale con conseguenti valori alterati.
Inviando il campione in laboratorio controllare che sia proprio il campione del paziente. L’etichetta deve comprendere il nome e cognome del paziente, la data e l’ora del prelievo, e ogni altra informazione utile (esempio la quantità di ossigeno che si sta somministrando al paziente. Metterlo nella bustina di plastica a rischio biologico e inviarlo immediatamente al laboratorio.
Smaltire l’ago in maniera adeguata. Rimuovere i guanti ed effettuare il lavaggio delle mani.

## Slide 40: IL PRELIEVO ARTERIOSO
Gli obiettivi sono raggiunti quando un campione per emogasanalisi non contaminato è inviato al laboratorio senza effetti avversi per il paziente, che il paziente dimostri una diminuzione dell’ansia correlata al prelievo e una comprensione delle ragioni per effettuarlo; che il paziente non abbia dolore al sito della venipuntura e non subisca traumi arteriosi.

## Slide 41: IL PRELIEVO ARTERIOSO
SITUAZIONI INASPETTATE ED INTERVENTI CORRELATI
Mentre si sta cercando di pungere l’arteria il paziente lamenta un forte dolore: utilizzare troppa forza può far si che l’ago tocchi l’osso sottostante, provocando dolore o anche causare il passaggio dell’ago attraverso l’arteria; ritirare un pochino l’ago e vedere se refluisce sangue. Se il sangue non refluisce ritirare l’ago completamente e ricominciare la procedura.
Non si riesce ad ottenere una emogasanalisi dopo due tentativi nello stesso sito: non effettuare più di due tentativi dallo stesso sito; sondare ulteriormente l’arteria potrebbe danneggiarla, oltre a danneggiare il nervo radiale.

## Slide 42: IL PRELIEVO ARTERIOSO
Il sangue non refluisce nella siringa: tipicamente,ciò accade a causa di uno spasmo arterioso. Cambiare l’ago con uno più piccolo e provare di nuovo. Un ago più piccolo è meno probabile che causi uno spasmo
Dopo aver inserito l’ago, si nota che la siringa si riempie lentamente con sangue di colore scuro: se il paziente è in condizioni critiche,questo potrebbe essere sangue arterioso. Se il paziente è in buone condizioni con parametri normali di pulsiossimetria,si potrebbe star prelevando dalla vena. Prelevare il campione e ricominciare la procedura.
Il sanguinamento dal sito della venipuntura continua per alcuni minuti: se il sito non sanguina in maniera copiosa,considerare di effettuare una piccola medicazione a compressione sulla venipuntura. Ciò può arrestare la fuoriuscita di piccole quantità sieroematiche dal punto di prelievo. Monitorare costantemente il sito per eventuali sanguinamenti e controllare frequentemente la circolazione della mano.