## Slide 1: L’elettrocardiogramma
Il cuore è un organo al centro del sistema circolatorio. Fornisce la forza propulsiva per far circolare il sangue attraverso il sistema vascolare.
Questo muscolo a quattro camere pompa dai 3,5 agli 8 litri di sangue al minuto. Ha un battito di circa 72 al minuto per 38 milioni di battiti all’anno.
La valutazione del muscolo cardiaco, di solito, presuppone tecniche non invasive come l’auscultazione, la palpazione e talvolta la percussione della gabbia toracica. Indicatori di base per valutare la funzionalità cardiaca sono il ritmo cardiaco, la forza, la pressione sanguigna; il colore della cute e la temperatura ed il livello di coscienza.
Il monitoraggio cardiaco non invasivo coinvolge l’elettrocardiografia ed ili monitoraggio cardiaco.

## Slide 2: L’elettrocardiogramma
Uno dei più utilizzati test diagnostici è l’elettrocardiografia (ECG), che misura l’attività elettrica del cuore. I dati sono impressi in forma di onde. Gli impulsi che si muovono attraverso il sistema di conduzione del cuore creano delle correnti elettriche che possono essere monitorizzate.
Gli elettrodi attaccati alla cute possono captare queste correnti elettriche e trasmetterle al macchinario che produce un grafico dell’attività cardiaca.
L’ECG può essere utilizzato per diagnosticare l’ischemia miocardica e l’infarto, disturbi del ritmo e della conduzione, allargamento delle camere cardiache, squilibri elettrolitici e tossicità da farmaci.

## Slide 3: L’elettrocardiogramma
L’ECG standard a 12 derivazioni utilizza degli elettrodi posizionati sulle estremità ed il torace per valutare il cuore da 12 differenti punti di vista. L’ECG standard a 12 derivazioni consiste di tre derivazioni bipolari standard (chiamate I, II, III), tre derivazioni unipolari (aVr, aVl, aVf), e sei derivazioni precordiali unipolari (da V1 a V6). L’esatto punto di contatto alla cute delle derivazioni non è poi così importante; importante è che le derivazioni aderiscano alla cute.
Le derivazioni del torace sono posizionate in punti specifici per assicurare una registrazione fedele. Tutte le derivazioni, eccetto quelle precordiali, mostrano il cuore dal piano frontale. Le derivazioni precordiali mostrano il cuore dal piano orizzontale.

## Slide 4: L’elettrocardiogramma
Ogni derivazione copre una specifica area del miocardio e fornisce una fotografia elettrocardiografica dell’attività elettrochimica delle membrane cellulari. L’ECG misura le differenze tra il potenziale elettrico dell’elettrodo per ogni elettrodo e lo riporta in forma grafica,creando il complesso standard EGC chiamato PQRST.

## Slide 5: L’elettrocardiogramma

## Slide 6: L’elettrocardiogramma
L’interpretazione della striscia elettrocardiografica comprende queste fasi:
Calcolo della frequenza,contando in cm\h quanto è ampio l’intervallo tra un onda R e l’altra;
Analisi del ritmo ventricolare,misurando la regolarità delle onde R;
Esame delle onde P: verificare la loro presenza (il che indica un ritmo sinusale) e se precedono ciascun complesso QRS;
Misura dell’intervallo PR;
Misura della durata del complesso PRS;
Esame del segmento ST,normalmente isoelettrico;
Esame dell onda T, se è positiva e se è 1/3 dell’altezza del complesso QRS;

## Slide 7: L’elettrocardiogramma
Variazione dell’ECG standard includono l’ECG sottosforzo e l’ECG secondo Holter.
Oggigiorno l’ECG è tipicamente compiuto attraverso metodi multicanali. Tutti gli elettrodi sono attaccati al paziente subito e la macchina stampa tutte le derivazioni una dopo l’altra.
E’ importante rassicurare il paziente che le derivazioni non trasmettono alcuna corrente elettrica. Il paziente deve essere in grado di rimanere immobile e non parlare al fine di prevenire artefatti nell’ECG.

## Slide 8: L’elettrocardiogramma
COMPLESSO ECG
Il complesso ECG consiste di 5 onde etichettate con le lettere P,Q,R,S,T. Inoltre,talvolta esiste anche un onda U
Onda P: rappresenta la depolarizzazione atriale (conduzione dell’impulso elettrico attraverso l’atrio); E’ il primo componente di un ECG.
Intervallo P-R: segue l’impulso atriale fino al nodo ventricolare, dal nodo sottoatriale a quello atriventricolare. Si misura dall’inizio dell’onda P al complesso QRS. Un P-R normale è compreso tra 0,12 e 0,2 secondi.
Complesso QRS: segue l’intervallo P-R e rappresenta la depolarizzazione dei ventricoli (il tempo che l’impulso ci mette per arrivare fino alle fibre di Purkinje) o l’impulso della contrazione e della conduzione delle cellule miocardiche (sistole ventricolare).L’ Q appare come la prima deflessione negativa del complesso QRS, l’onda R è la prima deflessione positiva. L’onda S è la seconda deflessione negativa o la prima deflessione negativa dopo l’onda R. il normale complesso QRS è compreso tra 0,06 e 0,1 secondi.

## Slide 9: L’elettrocardiogramma
COMPLESSO ECG
Segmento S-T: rappresenta la fine della conduzione ventricolare o depolarizzazione e l’inizio della ripolarizzazione ventricolare
Onda T: rappresenta la ripolarizzazione ventricolare.
Intervallo Q-T: misura la depolarizzazione ventricolare e la ripolarizzazione; varia con il ritmo cardiaco (più veloce è il battito cardiaco,più corto l’intervallo Q-T); si estende dall’inizio del complesso QRS alla fine dell’onda T.Il normale intervallo Q-T è < 0,4 secondi, ma può variare con il ritmo cardiaco.
Onda U: rappresenta il periodo di recupero delle fibre di Purkinje ( fibre di conduzione ventricolare); non è presente in ogni tracciato elettrocardiografico

## Slide 10: L’elettrocardiogramma
MODALITA’ D’ESECUZIONE
Posizionare l’elettrocardiografo vicino al letto del paziente e, se necessario attaccarlo alla corrente elettrica; avere tutto il materiale a portata di mano permette di risparmiare tempo e facilita lo svolgimento della prestazione.
Effettuare il lavaggio delle mani.
Identificare il paziente e garantire la privacy
Informare e spiegare la procedure al paziente quando si prepara l’attrezzatura dell’ECG. Spiegare al paziente che si sta registrando l’attività elettrica del cuore. Enfatizzare il fatto che nessuna corrente elettrica entrerà nel corpo. Assicurare che il test dura pochi minuti. L’informazione appropriata fornisce rassicurazione,diminuisce l’ansia e facilita la cooperazione del paziente.

## Slide 11: L’elettrocardiogramma
MODALITA’ D’ESECUZIONE
5. Regolare l’altezza del letto fino ad una posizione di lavoro confortevole; ciò per facilitare la prevenzione di infortuni muscolari da parte dell’operatore.
6. posizionare il paziente supino al centro del letto con le braccia lungo i fianchi. Esporre gli arti del paziente fino al punto in cui si devono posizionare gli elettrodi. Invitare il paziente a rilassare i muscoli degli arti al fine di minimizzare il tremore muscolare che può causare artefatti elettrici .
7. Scegliere aree piatte e carnose per pposizionare gli elettrodi; evitare aree ossee e muscolari; il tessuto conduce il segnale elettrico meglio delle ossa e in tal modo si evitano artefatti elettrocardiografici; se il paziente ha un arto amputato scegliere un punto di posizionamento sul moncone.

## Slide 12: L’elettrocardiogramma
MODALITA’ D’ESECUZIONE
8. Pulire la cute se necessario dall’eccesso di grasso o da altre sostanze con acqua e sapone ed asciugare; ciò per ridurre gli artefatti nel tracciato. L’alcool, il benzoino o l’antitraspirante non sono raccomandati per pulire la cute.
9. La punta di ogni derivazione è di un colore differente e con lettere di riconoscimento sopra per una migliora identificazione delle derivazioni. Il nero deve venire applicato alla gamba destra, il verde alla gamba sinistra, il rosso al braccio destro e il giallo al braccio sinistro. Togliere la carta che avvolge l’elettrodo pregelificato e posizionarlo sul punto prescelto.
10. Connettere i fili delle derivazioni agli elettrodi degli arti. Assicurarsi che gli elettrodi siano puliti; elettrodi sporchi e deteriorati possono inficiare l’esame.

## Slide 13: L’elettrocardiogramma

## Slide 14: L’elettrocardiogramma
MODALITA’ D’ESECUZIONE
11. Scoprire il torace del paziente e applicare gli elettrodi precordiali. La punta di ogni elettrodo è di colore differente e con le lettere di riconoscimento sopra per una migliore identificazione delle derivazioni. Togliere la carta che avvolge l’elettrodo pregelificato e posizionarlo sul punto prescelto. Il posizionamento degli elettrodi precordiali è il seguente:
V1: Quarto spazio intercostale al bordo sternale destro.
V2: Quarto spazio intercostale al bordo sternale sinistro.
V3: A metà strada tra V2 e V4.
V4: Quinto spazio intercostale alla linea medioclaveale sinistro.
V5: Quinto spazio intercostale alla linea ascellare anteriore (a metà strada tra V4 e V6).
V6: Quinto spazio intercostale alla linea medioascellare, alla stessa altezza di V4.
Un accurato posizionamento è necessario per portare a buon termine l’esame.

## Slide 15: L’elettrocardiogramma

## Slide 16: L’elettrocardiogramma
MODALITA’ D’ESECUZIONE
12. Connettere le derivazioni agli elettrodi e assicurarsi che le parti metalliche siano pulite e non corrose.
13. Dopo l’applicazione di tutte le derivazione assicurarsi che l’apparecchio sia programmato per una velocità della carta di 25 m\secondo e che l’apparecchio sia posizionato a pieno voltaggio; in questo modo si effettuerà una corretta registrazione dell’esame elettrocardiografico.
14. Se necessario inserire i dati identificativi del paziente e documentare la data e l’ora di esecuzione dell’ECG se ciò non è effettuato dall’apparecchio stesso. Documentare ogni altra informazione clinica ritenuta importante.
15. Chiedere al paziente di rilassarsi e respirare normalmente. Consigliare di rimanere immobile e di non parlare mentre si sta effetuando l’ECG; ciò eviterà artefatti elettrici.

## Slide 17: L’elettrocardiogramma
MODALITA’ D’ ESECUZIONE
16. Premere il bottone AUTO. Osservare la qualità del tracciato. L’apparecchio registrerà un’ ECG a 12 derivazioni automaticamente. Il display permetterà di vedere il risultato dell’ECG prima di registrarlo su carta. Se necessario regolare il giusto settaggio della macchina se le onde sono anomale per estensione e annotare questo aggiustamento sul tracciato per una corretta interpretazione del tracciato stesso da parte del medico.
17. Quando l’apparecchio finisce di registrare l’ECG a 12 derivazioni rimuovere gli elettrodi e pulire la cute del paziente, se necessario, con prodotti che permettono di eliminare il gel adesivo; ciò promuove il comfort del paziente.
18. Dopo aver disconnesso le derivazioni smaltire gli elettrodi.
19. Far ritornare il paziente ad una posizione comoda e confortevole, rimuovere tutti i materiali e provvedere ad un’accurata pulizia per far si che l’apparecchio sia efficiente per il tracciato successivo.
20. Effettuare il lavaggio delle mani

## Slide 18: Monitoraggio Cardiaco
Il monitoraggio cardiaco del paziente fornisce una valutazione continua dell’attività elettrica cardiaca. Il monitoraggio cardiaco è utilizzato per pazienti con disturbi di conduzioni e per quelli a rischio di aritmie severe, per i pazienti nel postoperatorio e per i pazienti sedati. Come altre forme di elettrocardiografia, il monitoraggio cardiaco utilizza elettrodi posizionati sul torace del paziente per trasmettere i segnali elettrici che sono convertiti in una grafica del tracciato su un display o monitor. Possono essere utilizzati sistemi a tre o a cinque derivazioni. Il sistema a tre derivazioni utilizza queste derivazioni per vedere i tre lati elettrici del paziente. Il sistema a cinque permette una più ampia visione del cuore in ognuna delle dodici derivazioni standard.